SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/MOK/3/2015

znak sprawy - nr z rejestru zamówień

Zamawiający:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. 3 MAJA 91A, 41-800 Zabrze

Postępowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 P.z.p.

Nazwa zamówienia:

Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu

przy ul. Kossaka 23

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Kultury

06.07.2015r.   mgr Katarzyna Flak

………………………………………………

(data, podpis i pieczątka Zamawiającego)

Cena SIWZ – wersja elektroniczna – bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej: www.mok.art.pl

Wersja papierowa – na pisemny wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania 
(CENA  - zgodnie z cennikiem obowiązującym w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu).

Sposób płatności na podstawie faktury, gotówką w kasie MOK w Zabrzu, przelewem, za pobraniem pocztowym 
(w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).

Data: 06.07.2015r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE  POSTANOWIENIA  SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Miejski Ośrodek Kultury

ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 278 08 02, 531-614-667

Faks: 32 278 08 02

Strona internetowa: www.mok.art.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 700-1500

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 605 ), zwaną dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:

Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23.

Zakres robót (etapu I) obejmuje między innymi wykonanie nw. robót objętych dokumentacją:

- Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji i montażem prefabrykowanych elementów gzymsowych i zewnętrznych obramień okiennych

- Wymianę stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

- Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej

- Renowację drzwi wewn. w wiatrołapie,

- Izolację zewnętrzną ścian piwnic

- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

- Modernizację schodów zewnętrznych

- Demontaż i montaż istniejących krat okiennych

- Modernizację instalacji c.o.,

- Rozebranie pokrycia dachu na szer. ok. 1,0 m wzdłuż okapu, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie podbitki okapu, montaż płotków p.śniegowych

- Wymianę rynien i rur spustowych wraz z montażem systemu podgrzewania

- Wymianę odcinka murłaty i przebudowę fragmentu ścianki ceglanej kolankowej wraz z tymczasowym podparciem drewnianej konstrukcji dachu

- Wzmocnienie drewnianych elementów dachu i stropu

- Wymiana instalacji odgromowej

- Przeczyszczenie przyłączy kanalizacji deszczowej

Zakres prac i czynności Wykonawcy obejmuje również:

- uzgodnienie i ponoszenia opłat za zajecie pasa drogowego

- zlecenie i ponoszenie kosztów nadzorów właścicieli sieci zewnętrznych odkrytych podczas wykopów

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa 
pn. „Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23.

Wymagany okres gwarancji – nie mniej niż 5 lat.

Zakres robót nie obejmuje:

- Wymiany pokrycia dachu

- Przemurowania kominów

- Wymiany okien dachowych

3.3. Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej, i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta.

3.4 Kody CPV: 
45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 – Roboty na placu budowy

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45317000-2 – Inne instalacje elektryczne

45321000-3 – Izolacja cieplna

45320000-6 – Roboty izolacyjne

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45262500-6 – Roboty murarskie i murowe

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

45261320-3 – Kładzenie rynien

45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu

45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

4. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: od podpisania umowy 
do 31.10.2015r.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
Zamawiający w powyższym zakresie nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona 
wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył nie mniej niż dwie (2) roboty budowlane, o łącznej wartości nie mniejszej niż 700.000,00 PLN brutto (w tym co najmniej jedna o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN brutto), polegających na termomodernizacji obiektu budowlanego obejmującego swoim zakresem roboty dociepleniowe elewacji i stropów, wymianę okien i drzwi, instalacyjne w zakresie inst. c.o. i kanalizacji, ogólnobudowlane, w tym przebudowa lub remont drewnianych konstrukcji dachowych, roboty elektryczne (instalacje odgromowe, oświetlenie).

Ww. zakres robót nie musi być wykonany równocześnie w ramach jednej inwestycji.

5.1.3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
1.  Potencjał techniczny:

Zamawiający w powyższym zakresie nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

2.  Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):

- Kierownik budowy - kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Kierownik robót instalacyjnych - kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Kierownik robót elektrycznych - kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

- Warunek finansowy

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500.000,00 PLN  (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).

- Warunek ekonomiczny

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 900.000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy zł 00/100).

5.2.  Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

5.2.1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p. Wykonawca przedstawi dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B),

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr C). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp.

5.2.2.	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy                  i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

1. wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 3) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w wykazie Wykonawca przedstawi: wykonanie nie mniej niż 2 robót budowlanych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 700.000 zł brutto 
(w tym jedna o wartości nie mniej niż 500.000 zł brutto) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na termomodernizacji obiektu budowlanego obejmującego swoim zakresem:

- roboty dociepleniowe elewacji i stropów

- wymianę okien i drzwi

- instalacyjne w zakresie inst. c.o. i kanalizacji

- ogólnobudowlane, w tym przebudowa lub remont drewnianych konstrukcji dachowych,

- roboty elektryczne (instalacje odgromowe, oświetlenie)

-  z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów ich dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone (Załączniki nr 3.(1-n)).

Ww. zakres robót nie musi być wykonany równocześnie w ramach jednej inwestycji.

Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa wyżej.

- wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały

następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

- Kierownik budowy - kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- Kierownik robót instalacyjnych - kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych                             i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- Kierownik robót elektrycznych - kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                    w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownik robót instalacyjnych oraz Kierownik robót elektrycznych, w przypadku posiadania ww. uprawnień przez jedną osobę. 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia innych funkcji z funkcją Kierownika budowy.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

- uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, 
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 63, poz. 394 ze zm.).

- Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy 
w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunkowi udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego 
w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr  2b),

2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 900.000,00 PLN (Załącznik nr 2.c),

3. 	jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (załącznik nr 2b’),

4. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów wymaga się przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2.c’),

5.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 5).

6. 	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 3, 4, 5 odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7. Równowartość w złotych dla dokumentów ekonomiczno-finansowych wskazanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

9.  Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

5.2.4. Forma składania dokumentów.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

5.3. 	Dokumenty dla Wykonawcy który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).tj.:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

5.3.2. Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.3.3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 5.3.2 stosuje się odpowiednio.

5.3.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie     faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Miejski Ośrodek Kultury

ul. 3 Maja 91a , 41 – 800 Zabrze

tel./faks  048 32  278 08 02

e-mail: kontakt@mok.art.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 P.z.p. z zastrzeżeniem terminów określonych w ust. 1 i ust. 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  
a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7.    Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

Monika Ziemlińska w sprawach formalnych, tel./fax 048 32 278 08 02 wew. 22.

Józef Piontek w sprawach technicznych, tel./fax 048 32 278 08 02 wew. 27.

8.    Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 PLN,

(słownie : dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)

zabezpieczającego ofertę na okres  30 dni, tj. do 19.08.2015 r.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) 	pieniądzu;

2) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,      
z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) 	gwarancjach bankowych;

4) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
ING Bank Śląski O/Gliwice 92 1050 1298 1000 0024 1018 8037.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

1)	zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 P.z.p..,

2)	dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

3)	wskazanie sumy gwarancyjnej,

4)	wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

/Miejski Ośrodek Kultury ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze/

5)	wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

6)	określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji  
(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.):

1)	zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust.5 P.z.p..,

2)	wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

3)	dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

4)	kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

5)	określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.9. 	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10. 	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. tj. do 19.08.2015r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1.  Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności. Oferta musi być złożona 
w języku polskim.

10.2.  Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.3.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.4.  Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

10.5.	Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 ustawy. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i 10.7 SIWZ, musi zawierać:

- formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału,

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- kosztorys ofertowy (część D wg Spisu zawartości oferty),

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5),

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C).

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału,

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; B;  wg Spisu zawartości oferty,

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3(1-n); 2.b; 2.c wg Spisu zawartości oferty,

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4  wg Spisu zawartości oferty,

- wspólny kosztorys ofertowy (część D wg Spisu zawartości oferty);

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr  5);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C).

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,   spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3.

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

-	nazwę i adres :

Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a , 41 – 800 Zabrze

-	nazwę zamówienia,

-	nazwę i dokładny adres Wykonawcy /wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

-	nazwę i adres :  Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a , 41 – 800 Zabrze

-	nazwę zamówienia,

-	nazwę i dokładny adres Wykonawcy /wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia/ ,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

-	„Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, 
a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, 
ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w sekretariacie

Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. 3 Maja 91a , 41 – 800 Zabrze

najpóźniej do dnia  21.07.2015r. do godz. 15.00

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2015r. w:

Miejskim Ośrodku Kultury

ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze        
o godz. 15.30

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, 
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego (część D wg Spisu zawartości oferty) sporządzonego metodą uproszczoną na podstawie załączonego przedmiaru robót. 
Do oferty należy załączyć wydruk kosztorysu w formie uproszczonej.

Cena jednostkowa w kosztorysie uproszczonym musi obejmować koszty bezpośrednie
(R, M, S) wraz z narzutami (Kp, Z i/lub koszty zakupu).

Suma wartości: ilość (z przedmiaru) x cena jednostkowa musi być wartością netto kosztorysu. Cenę brutto uzyskuje się przez doliczenie VAT do ceny netto.

Wszelkie niejasności oraz rozbieżności między załączonymi do SIWZ przedmiarami w stosunku do dokumentacji projektowej, zapisów SIWZ oraz dołączonych materiałów przetargowych należy zgłosić Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kalkulacji własnej zamiast przywołanych w przedmiarach KNR lub KNNR – ów z zastrzeżeniem, że wszystkie opisy pozycji zapisane w kosztorysach ofertowych muszą być zgodne z opisami pozycji w przedmiarach robót. Przy zastosowaniu kalkulacji własnej dla danej pozycji przedmiarowej należy to jednoznacznie uwidocznić przez np. dopisanie w opisie pozycji uwagi ”Wycena własna” lub „kalkulacja indywidualna”.

W kosztach ogólnych należy ująć dodatkowe koszty, nie ujęte w przedmiarach robót, 
a wyszczególnione w części IV SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Kosztorysy ofertowe wydrukowane w formie uproszczonej i zawierające: lp., podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, ilość robót, cenę jednostkową, wartość pozycji oraz tabelę elementów scalonych, należy dołączyć do oferty (część D wg Spisu zawartości oferty). Zestawienie winno zawierać  nazwę materiału (zaleca się sortowanie materiałów wg ich nazw), ilość, cenę jednostkową oraz wartość całkowitą.

Cena oferty i jej elementy oraz ceny jednostkowe, muszą być wyrażone w złotych polskich 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), bez względu na formę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ.

Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 95 % |
| 2. | Okres gwarancji | 5 % |
| 3. | Razem | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów

- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów

wynikającą z działania:

najniższa oferowana cena brutto

Cena = ----------------------------------------------------------- x 100pkt x 95 %

cena badanej oferty brutto

2. Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” |
| --- | --- |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 i więcej | 5 |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat. |

13.1.2. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę: iloczynu liczby punktów jakie oferta uzyskała w kryterium cena i wagi procentowej tego kryterium plus liczby punktów przyznanych w kryterium gwarancja i przeliczonej zgodnie z powyższą tabelą:

Suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów = Cena x 95% + Okres gwarancji (przeliczony zgodnie z tabelą).

    - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

    - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 
z niższą ceną.

    - W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 P.z.p.

13.2.    Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
  i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3.	Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować Zamawiającego 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, 
o wyrażeniu zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako brak zgody  na poprawienie omyłki. W przypadku braku zgody Wykonawcy 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., oferta zostanie odrzucona.

  - Wykluczenie Wykonawcy.

    - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust.1, 2, 2a  P.z.p.

    - Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

    - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni                       z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Odrzucenie oferty.

    - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 P.z.p.

    - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Unieważnienie postępowania.

    - Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 P.z.p.

    - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej   przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2.	Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.

14.4 Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,   
z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski O/Gliwice 92 1050 1298 1000 0024 1018 8037.

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. 3 Maja 91a w Zabrzu, w wyznaczonym terminie do godz. 1500.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty stanowiące zabezpieczenie powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości 
i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów właściwych dla poszczególnych okresów.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym część V SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia.

  - Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179-art. 198 a-g) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

  - Odwołanie - przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych 
  w art. 180 ust. 5 ustawy.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  - Na czynności, o których mowa w pkt. 17.9. SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 17.3. SIWZ.

  - Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 17 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  - W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  - Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1.  Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 P.z.p. polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień określonych w części I pkt. 3 SIWZ.

4.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: kontakt@mok.art.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt. 1 (Część I SIWZ).

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
 w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części zamówienia, które nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

3. Określenie warunków zmian postanowień zawartej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie.

Warunki zmian postanowień umowy:

- zmiana terminu realizacji – termin wykonania prac zawartych w zamówieniu może ulec zmianie tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego, tj.:

  - wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;

  - konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 Pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi 
w związku z przedłużeniem tego terminu;

  - niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

  - wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót  lub powodujących, że prowadzenie ich zgodnie z przyjętą technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione

  - konieczności aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych;

- zmiana osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony wykonawcy (kierownik budowy), i zamawiającego (inspektorzy nadzoru) jest dopuszczalna tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i pod warunkiem posiadania przez te osoby kwalifikacji oraz spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

- zmiana sposobu reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy – zmiana sposobu reprezentacji może nastąpić z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

- zmiana adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy – zmiana adresu siedziby może nastąpić 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

- zmiany w danych Zamawiającego lub Wykonawcy – wynikających z dokumentów rejestrowych

- zmiana umowy – w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy - w przypadkach uzasadnionych za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że spełnione są wymagania stawiane w SIWZ;

- zapłata wynagrodzenia - w uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana sposobu, formy 
i terminu płatności.

- obniżenie wartości umowy - w przypadku, gdy zakres prac opisany w SIWZ ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania lub nie leży w interesie Zamawiającego;

- zmiana dotycząca wzrostu ustawowej stawki podatku VAT, jednakże jej zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto oferty;

- wprowadzenie robót zamiennych jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna z n/w okoliczności:

- materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi;

- w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego;

- w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dołącza do SIWZ komplet dokumentacji „Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23”opisujący cały zakres zadania inwestycyjnego, 
z którym Wykonawca winien się zapoznać.

Dokumentacja projektowa pn.” - składa się z następujących pozycji:

- projekt termomodernizacji budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 21-23 na działkach nr 127/6i 128/6, w tym:

- Część architektura

- Opinia techniczna do projektu termomodrenizacji Budynku DOK położonego w Zabrzu                         przy ul. Kossaka 21-23 na działkach nr 127/6 i 128/6;

- Instalacja centralnego ogrzewania

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa dotycząca termomodernizacji budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury                   w Zabrzu przy ul. Kossaka 23 została zatwierdzona decyzją o pozwoleniu na budowę nr 612/2015
z dnia 06.07.2015r.

I etap obejmuje:

- Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji i montażem prefabrykowanych elementów gzymsowych i zewnętrznych obramień okiennych

- Wymianę stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

- Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej

- Renowację drzwi wewn. w wiatrołapie,

- Izolację zewnętrzną ścian piwnic

- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

- Modernizację schodów zewnętrznych

- Demontaż i montaż istniejących krat okiennych

- Modernizację instalacji c.o.,

- Rozebranie pokrycia dachu na szer. ok. 1,0 m wzdłuż okapu, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie podbitki okapu, montaż płotków p.śniegowych

- Wymianę rynien i rur spustowych wraz z montażem systemu podgrzewania

- Wymianę odcinka murłaty i przebudowę fragmentu ścianki ceglanej kolankowej wraz z tymczasowym podparciem drewnianej konstrukcji dachu

- Wzmocnienie drewnianych elementów dachu i stropu

- Wymiana instalacji odgromowej

- Przeczyszczenie przyłączy kanalizacji deszczowej

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:

- organizacja placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego), wywieszenie tablicy informacyjnej

- opracowanie Planu BIOZ

- zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania

- posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji zadania,

- uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu robót w związku z realizacją robót na czynnym obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem wymiany instalacji c.o., którą należy wykonać poza sezonem grzewczym,

- uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów w tym odbiorów technicznych sieci i urządzeń przez odpowiednie służby wraz z dokonaniem stosownych opłat,

- złożenie elementów metalowych i żeliwnych, w ustalonym miejscu na budowie i przekazanie do dyspozycji Zamawiającego,

- wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat,

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. Dokumentacja między innymi będzie stanowiła materiał dowodowy 
w przypadku zaistnienia sytuacji spornych w trakcie realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

- uzgodnienie i ponoszenia opłat za zajecie pasa drogowego

- zlecenie i ponoszenie kosztów nadzorów włascicieli sieci zewnętrznych odkrytych podczas wykopów

Koszt wykonania w/w prac nie ujęty w przedmiarach należy ująć w kosztach ogólnych.

Zadanie współfinansowane jest ze środków NFOŚ i GW.

Wykonawca obowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy  przygotowaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz opracowywaniu materiałów zgodnie z wymogami instytucji współfinansujących.

Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie, w związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest do zorganizowania prac w taki sposób aby umożliwić funkcjonowanie obiektu oraz zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Termin realizacji umowy warunkowany jest terminem rozliczenia zadania z instytucjami finansującymi.

Za materiały i sprzęt pozostawiony na placu budowy lub w jego sąsiedztwie Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Do wezwania projektanta na budowę w ramach płatnego przez Zamawiającego nadzoru autorskiego uprawniony będzie wyłącznie Zamawiający na wniosek Wykonawcy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie.

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji Projektanta oraz Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, wynikłe na etapie realizacji robót, mające na celu dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zmiany te nie mogą zmieniać przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ V       WZÓR UMOWY

Umowa nr ..........MOK/ 2015/…

zawarta w dniu …………2015r. w Zabrzu, pomiędzy:

MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a,

wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Zabrze pod nr RIK 10/2001, posiadającym numer REGON: 277455042 oraz NIP: 648 23 69 154,

reprezentowanym przez Katarzynę Flak – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

Nazwa podmiotu ……………………………………..…………………………………………

z siedzibą w.................................................................................NIP.................................

reprezentowanym przez..........................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pismo L.dz. ………………… z dnia ……………… Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia: Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury                  w Zabrzu przy ul. Kossaka 23.

- Inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr 127/6 i 128/6, w stosunku do której Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością na cele budowlane.

- Zadanie jest współfinansowane ze środków NFOŚ i GW.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w SIWZ oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę A la Carte Beata Kruszyńska, ul. Kościuszki 34/5, 44-100 Gliwice obejmującej swoim zakresem:

    - projekt termomodernizacji budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy                        ul. Kossaka 21-23 na działkach nr 127/6i 128/6, w tym:

- część architektura

- opinia techniczna do projektu termomodrenizacji Budynku DOK położonego w Zabrzu                         przy ul. Kossaka 21-23 na działkach nr 127/6 i 128/6;

- instalacja centralnego ogrzewania

b) przedmiary robót

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3. Zakres robót etapu I jest ujęty w SIWZ.

4. Zakres zadania obejmuje również:

- organizację  i zabezpieczenie placu oraz zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego), wywieszenie tablicy informacyjnej,

- opracowanie Planu BIOZ,

- zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania,

- posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji zadania,

- uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu robót w związku z realizacją robót na czynnym obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem instalacji c.o., którą należy wykonać poza sezonem grzewczym.

- uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów w tym odbiorów technicznych sieci i urządzeń przez odpowiednie służby wraz z dokonaniem stosownych opłat,

- składowanie w miejscu oznaczonym przez Zamawiającego elementów metalowych (złomu) i pozostawienie go do dyspozycji Zamawiającego,

- wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat,

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. Dokumentacja między innymi będzie stanowiła materiał dowodowy w przypadku zaistnienia sytuacji spornych w trakcie realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

- uzgodnienie i ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego

- zlecenie i ponoszenie kosztów nadzorów włascicieli sieci zewnętrznych odkrytych podczas wykopów

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy.

§ 2

Podstawa realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz zgodnie z:

  - ofertą Wykonawcy,

  - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - dokumentacją projektową wymienioną w § 1 ust. 2,

  - audytem energetycznym dla budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ulicy Kossaka 23,

  - decyzją o pozwoleniu na budowę nr 612/2015 z dnia 06.07.2015r.

  - warunkami technicznymi budowy lub przebudowy infrastruktury wydanymi przez właściciela sieci,

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, norm i aprobat technicznych,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

- Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego.

§ 3

Warunki realizacji

- Po przyjęciu terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren budowy oraz zaplecze budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować zaplecze budowy (pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowe, zabezpieczenie placu budowy) w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu za korzystanie z mediów (woda i energia elektryczna) na podstawie wskazań podliczników, zamontowanych przez Wykonawcę i na jego koszt, 
w wysokości wynikającej z wielkości zużycia i cen dostawców mediów.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej  realizacji robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentów zgodnie z Prawem budowlanym

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Inspektorowi Nadzoru wszelkich materiałów umożliwiających odbiór danego zakresu, w tym dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań i prób.

- W przypadku przedstawienia wyników badań, co do których Inspektor Nadzoru ma wątpliwości – Inspektor Nadzoru może nakazać powtórzenie badań lub Zamawiający może zlecić badanie niezależnej instytucji. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi wyników przedstawionych przez Wykonawcę poniesie on koszty tych badań, na podstawie refaktury.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót lub mające związek z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i sprzęt Wykonawcy pozostawiony na terenie placu budowy lub w jego sąsiedztwie.

- Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz dodatkowo pisemnego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. Zamawiający dopuszcza jako wystarczające powiadomienie pocztą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia przez Zamawiającego drogą e-mail odczytania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania formy pisemnej. Wykonawca ma prawo do otrzymania w dowolnym czasie odpisu dziennika budowy.

- Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, uwzględniający podział zadania na części. Harmonogram stanowić będzie integralną część niniejszej umowy jako Załącznik Nr  2 do umowy, uwzględniający podział zadania na części.

- Harmonogram powinien zawierać w szczególności:

  - kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót lub elementów;

  - wartość poszczególnych etapów i robót z podziałem na okresy miesięczne;

  - harmonogram płatności.

- Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w ciągu 10 dni  kalendarzowych od daty jego przedłożenia. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu, ze wskazaniem zakresu w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z umową, to Harmonogram uważać się będzie za przyjęty przez strony, a Wykonawca zobowiązany będzie postępować zgodnie z tym harmonogramem. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia uwag Zamawiającego i ponownego przedłożenia  Harmonogramu do zatwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- W przypadku nieprzedłożenia harmonogramu Zamawiającemu albo braku zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania Harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego.

- W przypadku sytuacji niemożliwych do przewidzenia harmonogram może być aktualizowany przez Wykonawcę i zatwierdzany przez Zamawiającego nie częściej niż dwa razy w okresie budowy ze skutkiem na koniec miesiąca. Każda aktualizacja harmonogramu wymaga oddzielnej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- W terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia przejęcia placu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji zadania.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi chyba, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie części umowy przy pomocy osób trzecich / powierzy n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w  następującym zakresie rzeczowym i finansowym:  .............................................................................................

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania  osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, jeżeli jest to podmiot, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie zgodnie z art. 647 1 Kodeksu Cywilnego § 1-4.

- W celu uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu:

- Projekt umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, którego zapisy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przedłożenia projektu, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie w tym terminie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zakres powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, opisany jednoznacznie wyciągiem z dokumentacji projektowej i pozycjami przedmiarowymi w odniesieniu do pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- Warunkiem dopuszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji umowy jest przekazanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, oraz dokumentów wymienionych w ust. 5 lit. b).

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie dwóch tygodni od daty jej przedłożenia uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

- Przepisy ust. 3–9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 5

Terminy realizacji

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

- Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31.10.2015r.

- Zamawiający ustali datę rozpoczęcia czynności odbiorowych przez Komisję odbiorową  w  terminie  7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru, poprzedzonej wpisem do dziennika budowy i potwierdzonej przez zespół inspektorów nadzoru wszystkich branż. Skład komisji odbiorowej zostanie podany kierownikowi budowy przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego  w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

§ 6

Nadzór nad wykonawstwem

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

- w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- w specjalności instalacji sanitarnych i c.o.,

- w zakresie instalacji elektrycznej,

o czym powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. Zakres działania Inspektora Nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane i umowa o sprawowania nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………, posiadającego upr. budowlane w zakresie konstrukcyjnym nr ………………., Zaświadczenie z OIIB nr ……………………..

oraz kierowników robót branżowych ( w zakresie instalacji wod.-kan, co., wentylacji i instalacji elektrycznych), których oświadczenia o podjęciu obowiązków przedkłada Zamawiającemu. Oświadczenie kierownika budowy (o podjęciu obowiązków) musi być złożone Zamawiającemu  przed podpisaniem umowy.

- Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym jest ……………………..

- Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu w sprawie realizacji zadania jest ………………………

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie zadania przez zespół osób o odpowiednich kwalifikacjach gwarantujący prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zmiany umowy.

- Ewentualna zmiana kierownika robót wymaga pisemnej zgody Zamawiającego lecz nie stanowi zmiany umowy.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego lub reprezentujący go nadzór inwestorski w odniesieniu do robót, włącznie z zawieszeniem wszystkich lub części robót.

- Uprawnionym do wezwania projektanta na budowę w ramach płatnego przez Zamawiającego nadzoru autorskiego jest wyłącznie Zamawiający na wniosek Wykonawcy lub nadzoru inwestorskiego.

§ 7

Wynagrodzenie

      - Za przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe, obliczone  na podstawie ceny ofertowej  Wykonawcy, w wysokości:

brutto:............PLN (słownie:  ………………………………………………)

w tym: kwota  netto wynosi. …………………………PLN,

obowiązujący  VAT wynosi …………………….....…PLN, tj. …….....…%

      - Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

      - Zamawiający w każdym czasie jest uprawniony do ograniczenia zakresu zleconych robót i rezygnacji z wykonania części z nich, ale nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane, choć objęte umową, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 8

Roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne

      - W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych umową i materiałami załączonymi do przetargu – dokumentacją projektową, SIWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne.

      - O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca pisemnie informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

      - Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających zlecanych w okresie realizacji umowy podstawowej, ustalone zostanie w drodze negocjacji w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na stawkach cenotwórczych i cenach materiałów nie wyższych niż w ofercie na zamówienie podstawowe, a w przypadku braku takiego rodzaju  materiału w ofercie na zamówienie podstawowe, na średnich cenach materiałów podanych w sekocenbudzie dla województwa śląskiego lub w razie braku cen w sekocenbudzie średnich cenach rynkowych.

      - Roboty zamienne i związana z nimi zmiana umowy (aneks) polegają na wprowadzeniu do umowy zmian obejmujących wykonanie innych robót budowlanych niż te, które zostały przewidziane w dokumentacji projektowej.

      - W przypadku braku porozumienia między Wykonawcą a Zamawiającym w sytuacji opisanej w ust. 4, Zamawiający zleci wykonanie w/w zakresu podmiotowi trzeciemu z zachowaniem trybów określonych 
w ustawie PZP. Wykonawca w takim przypadku nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych/odszkodowawczych z tytułu przerwania robót na danym froncie oraz wprowadzenia na teren budowy nowego Wykonawcy. Powyższe nie będzie ograniczało również praw Zamawiającego wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

      - W przypadku, gdy opóźnienie terminu wykonania zadania spowodowane brakiem porozumienia 
z Wykonawcą będzie skutkowało utratą dofinansowania NFOŚiGW, Wykonawca będzie obowiązany do pokrycia wysokości owego dofinansowania.

      - Zmiana dotycząca wprowadzenia lub zmiany ustawowej stawki podatku VAT nie będzie skutkowała zmianą wartości brutto oferty i umowy.

§ 9

Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia

- Rozliczenie robót, w celu wystawienia faktur częściowych i końcowej, będzie polegać na sporządzeniu przez Wykonawcę obmiaru robót wg elementów wymienionych w harmonogramie i wg pozycji kosztorysu ofertowego. Obmiar zostanie sprawdzony i po zaakceptowaniu przez nadzór inwestorski stanowić będzie podstawę do sporządzenia uproszczonego kosztorysu powykonawczego za dany zakres/przedmiot umowy.

- Wykonawca ma prawo wystawić fakturę po każdym odbiorze elementu robót wymienionego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, narastająco do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy w oparciu o obustronnie podpisane protokoły odbioru zakończonych elementów robót.

- Na pozostałą wartość przedmiotu umowy (10%) Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu końcowego - technicznego, wolnego od wad, odbioru przedmiotu umowy oraz przedstawieniu dokumentu, będącego dowodem rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami do wysokości 100% wartości ich umów.

- Rozliczenie powykonawcze nie może przekroczyć wartości umowy.

- Część wartości przedmiotu umowy zatrzymana do odbioru końcowego nie może stanowić wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku, gdy część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy przed złożeniem faktury Zamawiającemu.

- Faktury VAT należy wystawić na Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze.

- Wykonawca wystawiać będzie faktury nie częściej niż raz w miesiącu – na koniec miesiąca +/- 3 dni, w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru elementów robót wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Przed złożeniem swojej faktury Wykonawca przyjmie roboty i faktury od podwykonawców, których roboty zostaną wliczone w jego przerób za dany miesiąc.

- Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, wraz ze złożeniem faktury za dany okres rozliczeniowy, następujące dokumenty:

  - kopie faktur złożone mu przez podwykonawców, których roboty są wliczone do przerobu, objętego fakturą Wykonawcy,

  - dokumenty rozliczenia się z podwykonawcami za dany okres rozliczeniowy, tj. oświadczenia spełniające wymogi określone w ust. 12,

  - oświadczenie Wykonawcy, że przy realizacji umowy nie zatrudniał innych Podwykonawców robót budowlanych niewymienionych w umowie.

- Brak w/w dowodów spowoduje odmowę przyjęcia i akceptacji faktury Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych w formie oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaspokojeniu należności, jeżeli roboty w okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaspokojeniu należności winno zawierać numery zapłaconych faktur. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia Podwykonawcy części należności objętej jego fakturą z należnościami Wykonawcy określonymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, z tym zastrzeżeniem, iż potrącenia należności muszą być udokumentowane kopią faktury lub innego dokumentu sporządzonego z tego tytułu, zaś oświadczenie musi zawierać pisemną zgodę Podwykonawcy na dokonane potrącenie.

- W szczególnych przypadkach Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu pisemną dyspozycję przelania części należnego Wykonawcy wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku środki zostaną przekazane bezpośrednio na konto Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w oparciu o złożoną dyspozycję, zaś Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia, o których mowa w ust. 12, uwzględniające fakt dokonania płatności bezpośrednio przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 i 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek.

- Przed dokonaniem zapłaty bezpośredniej za dostawy lub usługi Zamawiający wzywa Wykonawcę lub Podwykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie 7 dni od doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność  się należy,

albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zapłata należności Wykonawcy następować będzie przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Maksymalna nominalna wartość zobowiązania wynikająca z niniejszej umowy wynosi ………… zł brutto (słownie: ……………złotych). Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż należność za wykonanie przedmiotu umowy obliczona zostanie w oparciu o przedmiary robót i stawki zawarte w ofercie Wykonawcy i może także nie osiągnąć kwoty  …………… zł brutto.

§ 10

Odbiór robót i odbiór końcowy zadania, odbiory gwarancyjne

- Przedmiotem odbiorów częściowych będą elementy robót wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym potwierdzone przez inspektora nadzoru w protokole odbioru robót.

- W protokole odbioru należy podać Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę z określeniem zakresu wykonanych przez nich robót/dostaw/usług.

- Niezależnie od odbiorów częściowych strony przewidują odbiór końcowy robót obejmujący cały przedmiot umowy.

- O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca każdorazowo zawiadamiał będzie inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru.

- Ujawnienie wady przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły lub nie zostały zawinione przez Wykonawcę, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- W razie stwierdzenia przy odbiorze wad przekraczających zakres, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony do:

- odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia,

- obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy,

- odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia, a Wykonawca mimo powtórnego wezwania ich nie usuwa, Zamawiający w terminie 7 dni po terminie wyznaczonym na ich usunięcie uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę,

- Na odbiór końcowy robót wykonawca przygotuje nw. dokumenty, sprawdzone (podpisane/parafowane przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę i/lub dalszego Podwykonawcę) przez inspektorów nadzoru:

- dokumentację powykonawczą z naniesieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji, podpisaną przez kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru i projektanta w trzech egzemplarzach

- protokoły z badań i odbiorów częściowych

- atesty i certyfikaty na wbudowane materiały potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z obowiązującym prawem – opisane przez kierownika robót

- protokoły utylizacji materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami,

- dokumentację fotograficzną z opisem fotografii (dzień-miesiąc-rok-element przedstawiony na zdjęciu) zgraną na płytę (-y) CD,

- oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o zaspokojeniu przez Wykonawcę wszystkich ich należności z tytułu realizacji zadania,

- oświadczenie kierownika budowy (robót) o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, jak również o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - drogi, ulicy sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

- Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany na wniosek Zamawiającego, przez Zamawiającego i przy udziale Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiór ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 11

Gwarancja

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres ….. lat od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja dotyczy również zabudowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w  tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej do chwili podpisywania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nie przystąpienia do usuwania wady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia albo nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu i obciąży  Wykonawcę kosztami z tego tytułu, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.

- Warunki gwarancji zostaną ujęte w dołączonym do protokołu odbioru końcowego dokumencie gwarancyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W razie awarii lub wady nagłej Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia.   Za awarię lub wadę nagłą uważa się ujawnienie wady w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementów lub zamontowanych urządzeń, w szczególności pęknięcie rur, wybicie studzienek odpływowych, uszkodzenie instalacji c.o. lub elektrycznych.

- Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są przez Wykonawcę nieodpłatnie.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 10% ceny ofertowej.

  - Zabezpieczenie obowiązuje od daty podpisania umowy do upływu okresu rękojmi.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ………….. PLN (słownie: ………………………)

  - Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu ………………w formie  …………………………………………

  - Zabezpieczenie w wysokości 70% wartości określonej  w ust. 3,  zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego  odbioru przedmiotu umowy.

  - Na okres rękojmi Zamawiający zatrzymuje zabezpieczenie w wysokości 30 % wartości określonej 
w ust. 3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi.

§ 13

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

a)  w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, za niedotrzymanie terminu zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, określonego § 5 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,05 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

  - w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

  - w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy,  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

  - w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, za nieprzedłożenie lub nieprzedłużenie ważności polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 1 ust. 4 lit. d, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu ważnej polisy.

- Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie pozbawiają Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z wykonawstwa zastępczego nie wyłącza uprawnienia do naliczenia kar umownych.

- Kary umowne, należność o której mowa w § 3 ust. 7 (w przypadku braku terminowej zapłaty) oraz  koszty wykonania zastępczego o których mowa w § 10 ust. 9, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie przedłożonego mu oświadczenia o wysokości potrąconej sumy.

- Strony są uprawnione do dochodzenia kar umownych oraz należności, o których mowa w ust. 6, także w przypadku odstąpienia jednej ze stron od umowy. W takim przypadku postanowienia § 13 pozostają w mocy.

§ 14

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Odstąpienie od umowy lub rozwiązania umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, gdy:

  - Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych,

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego,

  - Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie przedłoży polisy ubezpieczeniowej lub jej nie przedłuży,

  - Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości,

  - Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia,

  - Zamawiający zmuszony jest do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub występuje konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w  sprawie zamówienia publicznego,

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie lub sprzecznie z umową Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub ją rozwiązać, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę.

3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać podstawę przewidzianą w niniejszej umowie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia,

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca wraz z inspektorem nadzoru i przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

5. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do obowiązków wskazanych w ust. 4 w terminach tam wskazanych, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia osobie trzeciej zabezpieczenia przerwanych robót oraz jednostronnego sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót wraz z zestawieniem ich wartości.

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

1) odebrać wykonane roboty

2) zapłacić za wykonane roboty w oparciu o protokół inwentaryzacji robót w toku z uwzględnieniu robót już wcześniej zapłaconych. Podpisany przez Wykonawcę, nadzór inwestorski oraz Zamawiającego w/w protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej zadania.

§ 16

Inne postanowienia umowy:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru koloru i detali materiałów wykończeniowych o parametrach zgodnych z dokumentacją, sprawdzonych i zweryfikowanych przez inspektora nadzoru, zatwierdzonych i przekazanych do realizacji przez Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy  
o odpadach.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, w tym cesji wierzytelności, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą znajdować uzasadnienie w SIWZ.

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 17

Załączniki do umowy

  - Integralną część umowy stanowią:

- Zał. nr 1. Oferta Wykonawcy

- Zał. nr 2  Harmonogram rzeczowo- finansowy

- Zał. nr 3 Wzór „karty gwarancyjnej”

Zamawiający 								Wykonawca

Załącznik nr 3 do wzoru umowy

K A R T A    G W A R A N C Y J N A   - wzór

JAKOŚCI  WYKONANYCH  ROBÓT  I  ZABUDOWANYCH  MATERIAŁÓW,  MASZYN,  URZADZEŃ  I INSTALACJI

WYKONAWCA:

(Dane - nazwa, adres, NIP ).........................................................................................

reprezentowany przez ..................................................................................................,

zgodnie z zapisami § 11 umowy nr ............/2015r. z dn. ………….. 2015r.

udziela Miejskiemu Ośrodkowi Kultury,

ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, NIP 648-23-69-154

gwarancji jakości wykonanych robót i zabudowanych materiałów, maszyn, urządzeń i instalacji na okres …… lat licząc od daty odbioru końcowego, tj. od ………….................. do ............. na zabudowane materiały i urządzenia oraz na wykonane roboty związane 
z realizacją zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu

przy ul. Kossaka 23

- Roboty wykonano na podstawie:

- Umowy nr ………….2015  z dnia ………….2015 r. o wykonanie robót

- Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 612/2015 z dnia 06.07.2015r.

- Dokumentacji opracowanej  przez:  A la Carte Beata Kruszyńska, ul. Kościuszki 34/5, 44-100 Gliwice

Wartość umowy/ umów, w wyniku rozliczenia robót ustalono na kwotę brutto ………………………PLN

- Końcowego odbioru robót dokonano Protokołem z dnia ……..2015 r.

- Gwarancja obowiązuje do dnia …………… 20… r.

- Warunki gwarancji: (wyciąg z umowy)

- Na wykonany przedmiot umowy Generalny Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres …….. lat (………0 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Generalny Wykonawca składa Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne wydane przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń zamontowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy wraz z innymi dokumentami (np. atesty, certyfikaty, itp.).

  - Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych, istniejących                 w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w całości obiektu i wszystkich elementach zagospodarowania terenu w chwili odbioru.

2.2.	Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:

2.2.1. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

2.2.2. Rękojmia obejmuje:

a) całość robót budowlanych i dostaw przedmiotu umowy

b) elementy zagospodarowania terenu

3. W ramach gwarancji i rękojmi Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt   Wykonawcy.

3.1. Termin usunięcia wady uzależniony będzie:

- od wielkości (wagi, znaczenia) wady dla obiektu - przedmiotu umowy,

- od okresu (czasu w ciągu doby) użytkowania przedmiotu umowy w rejonie, gdzie stwierdzono

wadę,

- od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników i obsługi przedmiotu umowy.

3.2. W razie awarii lub wady nagłej  Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia. Nie mają tu zastosowania zapisy pkt IV ust. 9 niniejszego dokumentu Karty Gwarancyjnej (o wejściu do budynku). Za awarię lub wadę nagłą uważa się ujawnienie wady w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementów lub zamontowanych urządzeń, w szczególności pęknięcie rur, wybicie studzienek odpływowych, uszkodzenie instalacji c.o. inst. elektrycznych.

3.3. Stwierdzone wady będą zgłaszane Firmie (pełna nazwa Wykonawcy) zgodnie z zapisami Karty gwarancyjnej – pkt VII.

4. W razie nie usunięcia wad przez  (pełna nazwa Wykonawcy) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko   Wykonawcy bez konieczności ponownego wzywania go do ich usunięcia.                                                                                                                                                      W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

5. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są przez  Wykonawcę nieodpłatnie.

6. Czynności gwarancyjne będą świadczone na miejscu. W przypadku konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb obiektu odbywać się to będzie na koszt i staraniem  Firmy  (pełna nazwa Wykonawcy)  w razie konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb obiektu zapewni element zastępczy na czas naprawy.

7. (pełna nazwa Wykonawcy)   po usunięciu wad wykrytych w okresie rękojmi lub gwarancji zawiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej. Roboty budowlane i/lub urządzenia zakwestionowane jako wadliwe muszą zostać ponownie odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, co nastąpi poprzez podpisanie protokołu naprawy wad.

8. W przypadku trzeciego zgłoszenia wady jakiegokolwiek elementu robót, roboty lub urządzenia, poprzedzonego jego dwukrotną naprawą, Firma (pełna nazwa Wykonawcy)   wymieni ten element na nowy.

9. Wejście Generalnego Wykonawcy  do budynku lub na teren Zamawiającego w celu usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji odbywać się będzie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.               W tym celu (pełna nazwa Wykonawcy) pisemnie powiadomi i uzgodni te terminy z Zamawiającym, z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych.

- Zabezpieczenie na okres gwarancji (wyciąg z umowy)

Na okres rękojmi za wady Wykonawca złożył przy zawarciu umowy nr ………, zabezpieczenie w wysokości 30 % wartości należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

- Kary umowne (wyciąg z umowy)

- (pełna nazwa Wykonawcy)   zapłaci karę w wysokości 0,15% wartości brutto elementu robót, w którym wykryto wadę, za opóźnienie  w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zawiadamianie  Wykonawcy o stwierdzeniu wady

1.Zamawiający będzie powiadamiał  Wykonawcę o stwierdzeniu wady telefonicznie                      z potwierdzeniem pisemnym w formie poczty elektronicznej (e-mail: ………………..pl; , lub fax-em  32 …………. lub listem. Powiadomienie zawierać będzie poniższą treść:

„Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu

przy ul. Kossaka 23”

Wezwanie nr …… z dnia …………

Stwierdzono następujące wady: ………..

Termin usunięcia wad: …………

Podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego”.

2.  Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia potwierdzi otrzymanie w/w      wezwania pocztą elektroniczną (dane Zamawiającego: e-mail: ; lub fax-em: 32 278 08 02   o następującej treści:

„Potwierdzam otrzymanie Wezwania nr ……. z dnia……….

Podpis upoważnionego pracownika Generalnego Wykonawcy.”

3.Po dokonaniu wizji lokalnej przez Przedstawiciela  (pełna nazwa Wykonawcy)      może być ustalony inny termin wykonania naprawy.

- Przeglądy gwarancyjne

- (pełna nazwa Wykonawcy)      będzie uczestniczył w corocznych przeglądach gwarancyjnych.

- W przeglądzie uczestniczyć będą m.in. pracownicy, którzy pełnili samodzielne funkcje techniczne podczas budowy obiektu.

- W przeglądach i/lub naprawie wad mogą uczestniczyć Podwykonawcy robót.

- Termin przeglądu będzie każdorazowo uzgadniany przez Strony.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania więcej niż jednego przeglądu w ciągu roku.

- Z  przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół.

Pieczęć Firmowa Wykonawcy:                                                                                Podpisy:

……………………………….

…………………………………

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik A | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik B | – | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |
| Załącznik C | - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik 3 | - | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik 4 | – | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik 5 | – | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia |

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

OFERTA

Nazwa zamówienia:

Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu

przy ul. Kossaka 23

Zamawiający:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. 3 MAJA 91A, 41-800 Zabrze

Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| W | Kopia wniesionego wadium |  |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| C | Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo - dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2.b | Informacja banku/ spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej |  |
| 2b’ | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 2.c | Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 2.c’ | Polisa / inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące robót budowlanych wykazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określające czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |  |
| 4 | Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| D | KOSZTORYS OFERTOWY wraz z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW I ROBOCIZNY oraz TABELĄ ELEMENTÓW SCALONYCH. |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

A. OFERTA

| Nazwa Zamawiającego | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY |
| --- | --- |
| Siedziba Zamawiającego | ul. 3 MAJA 91A, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |

Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie zamówienia za: cenę brutto …………………………………………PLN słownie: ………………………………………………………………………… w tym: cena netto …………………………………………PLN VAT ………………………………PLN, tj. ………23 % Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: od podpisania umowy do 31.10.2015r., Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres ……… (nie mniej niż 5 lat) lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia i rękojmi na okres wskazany w SIWZ i umowie licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam(y), że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ. Oświadczam(y), iż w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia nie będę wnosił zastrzeżeń. Za roboty niewykonane nie będzie przysługiwać mi wynagrodzenie. Wadium w kwocie …………………… zł zostało wniesione zostało w dniu …………………… w formie: ………………………………… . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w SIWZ. w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Oświadczam(y), że: wykonam zadanie siłami własnymi przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 (Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). ………………dnia,……………… ……………………………………… podpis i pieczątka ………………dnia,……………… ……………………………………… podpis i pieczątka ………………dnia,……………… ……………………………………… podpis i pieczątka ………………dnia,……………… ……………………………………… podpis i pieczątka

| C. OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że*: Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: * Niepotrzebne skreślić ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2. i 5.2.2.1) SIWZ W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Rodzaj * | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość PLN brutto | Dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia, str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | ………………………… |  |  |  |  |

*należy opisać zamówienie - wskazać rodzaj i zakres zamówień, potwierdzających spełnianie warunku określonego w pkt 5.2.2.A) SIWZ

……………………dnia, ……………			               ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu (dysponującego osobą) | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno– budowlanej bez ograniczeń | Kierownik budowy |  |
| 2 |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Kierownik robót elektrycznych |  |
| 3 |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Kierownik robót instalacyjnych |  |

………………dnia, ……………			          	            ………………………………………								                podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 5.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Kossaka 23 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |  |
| OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonywania zamówienia: |
| Lp. | Określenie zasobu: |
| 1. | Wiedza i doświadczenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 2. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 3. | Potencjał techniczny2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 4. | Zdolność finansowa2: ……………………………………………………………………………………………………………………. … |
| Oświadczam, iż będę brał udział /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia. Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. …………………………………. data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie ………………............................................................ data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie) |

# Footnotes

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić